Informacja dotycząca warunków nawigacyjnych na Motławie, Martwej Wiśle, Wiśle Śmiałej, Sopot Molo.

Gęstość wody na Zatoce Gdańskiej: 1,004 - 1,005.

Port Gdańsk gęstość wody – 1,000-1,005 – w zależności od warunków hydrometeorologicznych.

MOTŁAWA :  dopuszczalne zanurzenie = 3,30m.

Zasady przejścia pod kładką na Ołowiankę na Motławie ukazały się w zarządzeniu nr 5 Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni – Przepisy Portowe ( Dz.U. Woj. Pomorskiego 2013r. poz. 1314 z późn. zm.) .

- Wisła Śmiała : od Ujścia do obrotnicy Wisły Śmiałej. Tor wodny – Maksymalne zanurzenie na torze =  5,40m

- Martwa Wisła

a/ od obrotnicy Wisły  Śmiałej do Mostu Wantowego dopuszczalne zanurzenie = 5,40m, Maksymalne parametry statków na torze: Lcc= 130m, B=16,00m, T= 5,40m,

b/ tor wodny Most Wantowy - Most Siennicki – Pora dzienna. Dopuszczalne zanurzenie = 3,00m

- SOPOT MOLO – warunki cumowania

a/ GŁOWICA MOLA od strony GDYNI: stanowisko cumownicze od strony północno-zachodniej /od strony Gdyni/: pora dzienna, max siła wiatru 5°B, max zanurzenie statków - 3,90m. - Zawiadomienie kapitana Portu Nr 7/93.

b/ NISKI POMOST PÓŁNOCNY MOLA: /od strony Gdyni/ pora dzienna, max długość jednostek 45m., max prędkość podchodzenia - 0,35m/s, max siła wiatru 3°B, max zanurzenie 2,00m -pismo  KGk-Nb-7100-43a/02.

c/ OSTROGA BOCZNA – L x B x T= 28 x 7 x 2m.

- cumowanie w okresie letnim ( czerwiec – sierpień), pora dzienna

- max prędkość podchodzenia : 0,35m/s,

- max siła wiatru : 3°B.

d/ DOLNY POMOST POŁUDNIOWY – maksymalna dł. jachtów = 8,00m, pora dzienna, max siła wiatru - 3°B, max prędkość podchodzenia – 0,35m/s – pismo KGk-Nb-7100-27/05

MOSTY NA MARTWEJ WIŚLE.

- Most Siennicki/ prześwit rzeczywisty w stosunku do średniego stanu wody = 7,50m. , szerokość w przęśle żeglownym = 19,50m.

- Most Kolejowy  /prześwit rzeczywisty w stosunku do średniego stanu wody = 8,00m, szerokość w przęśle żeglownym = 35,00m.

- Most Wantowy: prześwit pionowy w stosunku do średniego stanu wody = 9,00m., szerokość przejścia = 60,00m.

LINIE ENERGETYCZNE – Port GDAŃSK.

- Linia wysokiego napięcia 110kV nad Martwą Wisłą, obok Basenu Górniczego - bezp. wysokość 58,0m.

- Linia wysokiego napięcia 110kV nad Kanałem Kaszubskim- bezp. wysokość = 51,0m.

- Linia wysokiego napięcia 110kVnad Leniwką /Stocznia Północna/ - bezp. wysokość= 47,0m,

- Linia wysokiego napięcia 15kV na Wiśle Śmiałej (przy obrotnicy) – bezp. wysokość= 24,0m,

- Linia wysokiego napięcia 110kV na Martwej Wiśle na wysokości Płonia Mała  – bezp. wysokość = 47m,

- Linia wysokiego napięcia15kV nad Martwa Wisłą  między mostem Wantowym i Kolejowym – bezpieczna wysokość -13,0m;

- strona 17 –

Aktualizacja – 03.01.2018r.