| Nabrzeże Trawlerowe |  |
| --- | --- |
| Stan | Odc. [m] | Polery | Zan. przy nb.[m] | Zan. przy pontonach [m] | Uwagi |  |
|  |  |  |  | 3 | 5 | 10 |  |  |
| 1. | 80 | 220-224 | 4,90 |  |  |  | Od obrotnicy przy Polskim Haku. |  |
| 2. 3. | 60 40 | 224-227 227-234 | 4,70 4,30 |  |  |  |  |  |

Aktualizacja : 14.05.2018r.

| Stanowisko K2 |  |
| --- | --- |
| Stan | Odc. [m] | Polery | Zan. przy nb.[m] | Zan. przy pontonach [m] | Uwagi |  |
|  |  |  |  | 3 | 5 | 10 |  |  |
| 1. | 95 | 126- 10m za128 | 4,85 |  |  |  | Lccmax = 120m. 1. Jednostkę należy oprzeć o 3 urządzenia odbojowe. |  |
| 2. | 40 | 10m za128-129 | 3,85 |  |  |  | 2.Jednostkę należy cumować do jak największej liczby polerów. 3.W przypadku wiatrów odpychających o sile > 6B - asysta pchaczy/holowników na dopychanie. |  |

Aktualizacja: 27.03.2018r.

| Nabrzeże Kaszubskie |  |
| --- | --- |
| Stan. | Odc. [m] | Polery | Zan. przy nb.[m] | Zan. przy pontonach [m] | Uwagi |  |
|  |  |  |  | 3 | 5 | 10 |  |  |
| 1. 2. | 20 150 | Od Polskiego Haka do 200/201 | 6,00 7,10 |  |  |  | Od strony Polski Hak - nie cumować bliżej niż 15m od załamania nabrzeża. Od 20m od załamania nabrzeża do polera 200/201 |  |
| 3. 3. | 60 250 | 200/201-194/195 194/195- 169 . | 6,70 7,50 |  |  |  | Ze względu na przeszkody nawigacyjne usytuowane na akwenie pomiędzy polerami 194/195 i 200/201 z głębokościami nad nimi 7,10m i 7,20m w odległości 40m od nabrzeża, statki o zanurzeniu większym od 6,70m nie powinny manewrować na tym akwenie. |  |

Aktualizacja: 27.03.2018r.

Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 500.

- strona 15 -