Formularz specyfikacji technicznej

Część 1. Dostawa samochodów osobowych:

I. Dostawa samochodu osobowego o nadwoziu zamkniętym typu sedan (4 drzwi) lub hatchback (5 drzwi).

| Pojazd fabrycznie nowy, nie zarejestrowany, 2018 lub 2019 rok produkcji, fabryczna kompletacja i wyposażenie samochodu przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego. Pojazd musi spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Wykonawca przekaże zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu na terenie Polski. Pojazd musi posiadać homologację z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących poziomów emisji spalin i hałasu. Oferowany samochód musi pochodzić z oficjalnego autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski i posiadać minimum 2 letnią gwarancję producenta bez limitu kilometrów - realizowaną na terenie Unii Europejskiej. |
| --- |
| Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia | Opis, parametry i wyposażenie oferowanego przez Wykonawcę samochodu |
| Silnik |
| Typ silnika: czterosuwowy. | ……………………………………………………………………… |
| Rodzaj: zapłon samoczynny z turbosprężarką i intercoolerem lub zapłon iskrowy. | ……………………………………………………………………… |
| Umiejscowienie silnika: z przodu pojazdu. | ……………………………………………………………………… |
| System Auto-Start-Stop. | ……………………………………………………………………… |
| Przeniesienie napędu: wyłącznie na przednie koła. | ……………………………………………………………………… |
| Rodzaj chłodzenia: chłodzony cieczą . | ……………………………………………………………………… |
| Pojemność skokowa: min. 1,9 dm3 maks. 2,4 dm3 | ……………………………………………………………………… |
| Maksymalna moc: min. 170 KM. | ……………………………………………………………………… |
| Maksymalny moment obrotowy: min. 350 Nm. | ……………………………………………………………………… |
| Silnik spełniający dopuszczalną normę emisji spalin Euro 6.2 | ……………………………………………………………………… |
| Konstrukcja, masy i wymiary |
| Nadwozie zamknięte typu sedan (4 drzwi) lub hatchback (5 drzwi). | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Liczba miejsc wraz z kierowcą: 5 osób. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wysokość całkowita min. 1470mm. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Rozstaw kół tylnej osi min. 1560mm. | ……………………………………………………………………… |
| Masa własna, maks. 1750kg. | ……………………………………………………………………… |
| Maksymalna masa całkowita, maks. 2300kg. | ……………………………………………………………………… |
| Rozstaw kół przedniej osi min. 1560mm. | ……………………………………………………………………… |
| Rozstaw osi min. 250mm. | ……………………………………………………………………… |
| Szerokość całkowita bez lusterek bocznych min. 1850mm. | ……………………………………………………………………… |
| Długość całkowita pojazdu min. 4850mm. | ……………………………………………………………………… |
| Pojemność bagażnika min. 500litrów. | ……………………………………………………………………… |
| Średnica zawracania miedzy krawężnikami maks. 12,0m. | ……………………………………………………………………… |
| Układ napędowy, systemy wspomagające kierowcę: |
| Skrzynia biegów automatyczna, napęd przedni. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Układ ABS na 4 koła (hamulce tarczowe przód i tył). Wspomaganie nagłego hamowania oraz sygnalizacja hamowania awaryjnego. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Układ stabilizacji toru jazdy typu ESC. System ułatwiający ruszanie na wzniesieniach. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| System monitorowania ciśnienia w oponach. | ……………………………………………………………………… |
| System wspomagający utrzymanie pojazdu na pasie ruchu. System rozpoznawania znaków drogowych. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| System monitorujący koncentrację kierowcy. System monitorowania martwego pola widzenia w lusterkach. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wyposażenie wymagane (kolorystyka, wnętrze, bezpieczeństwo, komfort): |
| Kolor nadwozia: lakier metalizowany w kolorze czarnym, grafitowym, brązowym lub srebrnym. Zderzaki, lusterka boczne, klamki – lakierowane w kolorze nadwozia lub chromowane. Przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wspomaganie układu kierowniczego. Regulacja kolumny kierownicy w zakresie kąta pochylenia i wysunięcia. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Fotele przednie podgrzewane z regulacją temperatury. Regulacja położenia foteli przednich, regulacja podparcia odcinka lędźwiowego, regulacja położenia zagłówków. Fotel kierowcy z pamięcią położenia fotela. Tapicerka skórzana. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Tylna kanapa składana na płasko, dzielona w proporcji 60/40 ze składanym podłokietnikiem na środku. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Asystent parkowania wspomagający wykonywanie manewrów parkowania równoległego i prostopadłego oraz wyjazdu równoległego z miejsca parkingowego (zawierający czujniki parkowania z przodu i z tyłu). Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Radioodtwarzacz ze złączem USB lub/i odtwarzaczem CD, instalacja radiowa, głośniki, antena, wyposażony w tryb głośnomówiący umożliwiający prowadzenie rozmów z telefonu komórkowego za pośrednictwem standardu Bluetooth. Sterowanie radioodtwarzacza z panelu oraz z koła kierownicy. Zintegrowany system nawigacji satelitarnej z kolorowym wyświetlaczem min. 7 cali, menu tekstowe i komunikaty głosowe nawigacji w języku polskim, aktualne mapy Polski i Europy z widokiem 3D. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury i dodatkowymi nawiewami w konsoli centralnej na drugi rząd siedzeń. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Komputer pokładowy (wyświetlacz wielofunkcyjny na tablicy zegarów). | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Szyba przednia podgrzewana. Elektryczne sterowanie szyb przednich i tylnych drzwi z funkcją całkowitego otwierania i zamykania wszystkich szyb. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne z pamięcią położenia. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Kurtyny powietrzne boczne chroniące osoby z przodu i z tyłu. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Poduszka powietrzna kolanowa dla kierowcy. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Autoalarm sterowany z oryginalnego klucza/pilota samochodu zintegrowany z centralnym zamkiem. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Konsola środkowa z podłokietnikiem, uchwytem na kubki, schowkiem i gniazdem 12V. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Konsola sufitowa z lampkami sufitowymi i schowkiem na okulary. Lampki do czytania nad kanapa tylną. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Reflektory przednie włączające się automatycznie w zależności od poziomu natężenia światła, wykonane w technologii LED - z systemem automatycznego dostosowania kształtu i zasięgu strumienia świetlnego do warunków otoczenia i kierunku jazdy oraz automatycznego wyboru rodzaju oświetlenia w zależności od prędkości jazdy. Spryskiwacze reflektorów. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Przednie światła przeciwmgielne z funkcją z funkcją doświetlania zakrętów lub światła do jazdy w złą pogodę zespolone w lampie głównej. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Światła do jazdy dziennej w technologii LED zintegrowane z reflektorami przednimi. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wycieraczki szyby przedniej sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie. | ……………………………………………………………………… |
| Pojemność zbiornika paliwa: minimum 55litrów. | ……………………………………………………………………… |
| Obręcze kół z stopów lekkich o średnicy min. 17cali, maks. 18 cali, z oponami letnimi oraz co najmniej dojazdowe koło zapasowe. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Dywaniki gumowe i welurowe. | ……………………………………………………………………… |
| Drzwi bagażnika otwierane i zamykane automatycznie (bezdotykowo lub/i zdalnie pilotem). | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Gwarancja |
| Gwarancja minimum 24 miesiące od daty zakupu – bez limitu kilometrów. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wyposażenie dodatkowe (oprócz wymaganego) oferowane przez Wykonawcę: |
| …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
| Dane samochodu (marka, typ, wersja wyposażenia): |
| …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
| Termin realizacji zamówienia: |
| Do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. |

II. Dostawa samochodu osobowego o nadwoziu zamkniętym typu mini van.

| Pojazd fabrycznie nowy, nie zarejestrowany, 2018 lub 2019 rok produkcji, fabryczna kompletacja i wyposażenie samochodu przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego. Pojazd musi spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Wykonawca przekaże zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu na terenie Polski. Pojazd musi posiadać homologację z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących poziomów emisji spalin i hałasu. Oferowany samochód musi pochodzić z oficjalnego autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski i posiadać minimum 2 letnią gwarancję producenta bez limitu kilometrów - realizowaną na terenie Unii Europejskiej. |
| --- |
| Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia | Opis, parametry i wyposażenie oferowanego przez Wykonawcę samochodu |
| Silnik |
| Typ silnika: czterosuwowy. | ……………………………………………………………………… |
| Rodzaj: zapłon samoczynny z turbosprężarką i intercoolerem. | ……………………………………………………………………… |
| Umiejscowienie silnika: z przodu pojazdu. | ……………………………………………………………………… |
| System Auto-Start-Stop. | ……………………………………………………………………… |
| Przeniesienie napędu: wyłącznie na przednie koła. | ……………………………………………………………………… |
| Rodzaj chłodzenia: chłodzony cieczą . | ……………………………………………………………………… |
| System wtrysku paliwa: zasilanie typu Common Rail. | ……………………………………………………………………… |
| Pojemność skokowa: min. 1,4 dm3 maks. 2,0 dm3 | ……………………………………………………………………… |
| Maksymalna moc: min. 120 KM. | ……………………………………………………………………… |
| Maksymalny moment obrotowy: min. 250 Nm. | ……………………………………………………………………… |
| Silnik spełniający dopuszczalną normę emisji spalin Euro 6.2 | ……………………………………………………………………… |
| Konstrukcja, masy i wymiary |
| Nadwozie zamknięte typu minivan. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Liczba miejsc wraz z kierowcą: 7 osób. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wysokość całkowita min. 1840mm. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Rozstaw kół tylnej osi min. 1500mm. | ……………………………………………………………………… |
| Masa własna, maks. 1800kg. | ……………………………………………………………………… |
| Maksymalna masa całkowita, maks. 2400kg. | ……………………………………………………………………… |
| Rozstaw kół przedniej osi min. 1500mm. | ……………………………………………………………………… |
| Rozstaw osi min. 3000mm. | ……………………………………………………………………… |
| Szerokość całkowita bez lusterek bocznych min. 1780mm. | ……………………………………………………………………… |
| Długość całkowita pojazdu min. 4800mm. | ……………………………………………………………………… |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej między nadkolami min.1140mm | ……………………………………………………………………… |
| Pojemność bagażnika min. 320litrów. | ……………………………………………………………………… |
| Średnica zawracania miedzy krawężnikami maks. 12,3m. | ……………………………………………………………………… |
| Układ napędowy, systemy wspomagające kierowcę: |
| Skrzynia biegów manualna 6- biegowa, napęd przedni. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Układ ABS na 4 koła (hamulce tarczowe przód i tył). Wspomaganie nagłego hamowania oraz sygnalizacja hamowania awaryjnego. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Układ stabilizacji toru jazdy typu ESC. System ułatwiający ruszanie na wzniesieniach. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| System monitorowania ciśnienia w oponach TPMS. | ……………………………………………………………………… |
| System rozpoznawania znaków drogowych. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| System monitorujący koncentrację kierowcy. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wyposażenie wymagane (kolorystyka, wnętrze, bezpieczeństwo, komfort): |
| Kolor nadwozia: lakier metalizowany w kolorze czarnym, grafitowym, niebieskim lub srebrnym. Zderzaki, lusterka boczne, klamki – lakierowane w kolorze nadwozia lub chromowane. Przyciemniane szyby w tylnej części nadwozia. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Odsuwane drzwi boczne w drugim rzędzie po obu stronach pojazdu. Drzwi tylne unoszone z podgrzewaną szybą. Wycieraczka szyby tylnej ze spryskiwaczem. Relingi dachowe. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wspomaganie układu kierowniczego. Regulacja kolumny kierownicy w zakresie kąta pochylenia i wysunięcia. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Fotel kierowcy z regulacją przesuwu, wysokości i pochylenia oparcia oraz regulacją podparcia odcinka lędźwiowego. Fotel pasażera regulacją przesuwu i pochylenia oparcia. Tapicerka materiałowa. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Fotele w 2 rzędzie dzielone w proporcji 60/40. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Czujniki parkowania z tyłu. Kamera ułatwiająca parkowanie tyłem. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Radioodtwarzacz ze złączem USB lub/i odtwarzaczem CD, instalacja radiowa, głośniki, antena, wyposażony w tryb głośnomówiący umożliwiający prowadzenie rozmów z telefonu komórkowego za pośrednictwem standardu Bluetooth. Sterowanie radioodtwarzacza z panelu oraz z koła kierownicy. Zintegrowany system nawigacji satelitarnej z kolorowym wyświetlaczem min. 6 cali. Funkcja wzywania służb ratowniczych. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Klimatyzacja dwustrefowa z automatyczną regulacją temperatury. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Komputer pokładowy (wyświetlacz wielofunkcyjny na tablicy zegarów). | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Elektryczne sterowanie szyb przednich drzwi z funkcją całkowitego otwierania i zamykania wszystkich szyb. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Poduszki powietrzne czołowe dla kierowcy i pasażera z przodu. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Poduszki powietrzne boczne dla kierowcy i pasażera z przodu. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Kurtyny powietrzne boczne chroniące osoby w pierwszym rzędzie siedzeń. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Autoalarm sterowany z oryginalnego klucza/pilota samochodu zintegrowany z centralnym zamkiem. Immobiliser. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Konsola środkowa z podłokietnikiem i gniazdem 12V. Półka podsufitowa z lusterkiem. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Reflektory przednie halogenowe. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Przednie światła przeciwmgielne z funkcją doświetlania zakrętów. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Światła do jazdy dziennej. | ……………………………………………………………………… |
| Wycieraczki szyby przedniej sterowane automatycznie, z czujnikiem deszczu. Lusterko wsteczne ściemniające się automatycznie. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Pojemność zbiornika paliwa: minimum 55litrów. | ……………………………………………………………………… |
| Obręcze kół z stopów lekkich o średnicy min. 15cali, maks. 17 cali, z oponami letnimi oraz co najmniej dojazdowe koło zapasowe lub zestaw naprawczy ogumienia. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości. System rozpoznawania pieszych. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Dywaniki gumowe i welurowe. | ……………………………………………………………………… |
| Gwarancja |
| Gwarancja minimum 24 miesiące od daty zakupu – bez limitu kilometrów. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wyposażenie dodatkowe (oprócz wymaganego) oferowane przez Wykonawcę: |
| …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
| Dane samochodu (marka, typ, wersja wyposażenia): |
| …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
| Termin realizacji zamówienia: |
| Do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. |