Formularz specyfikacji technicznej

Część 2. Dostawa samochodów użytkowych typu VAN:

I. Dostawa samochodu użytkowego o nadwoziu zamkniętym typu KOMBI  z homologacją ciężarową lub osobową, 5 osobowego,  z przeszklonymi drzwiami bocznymi przesuwnymi z obu stron w 2 rzędzie, dopuszczalna masa całkowita do 2500kg.

| Pojazd fabrycznie nowy, nie zarejestrowany, 2018 lub 2019 rok produkcji, fabryczna kompletacja i wyposażenie samochodu przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego. Pojazd musi spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Wykonawca przekaże zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu na terenie Polski. Pojazd musi posiadać homologację z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących poziomów emisji spalin i hałasu. Oferowany samochód musi pochodzić z oficjalnego autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski i posiadać minimum 2 letnią gwarancję producenta bez limitu kilometrów - realizowaną na terenie Unii Europejskiej. |
| --- |
| Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia | Opis, parametry i wyposażenie oferowanego przez Wykonawcę samochodu |
| Silnik |
| Typ silnika: czterosuwowy. | ……………………………………………………………………… |
| Rodzaj: zapłon samoczynny z turbosprężarką i intercoolerem. | ……………………………………………………………………… |
| Umiejscowienie: z przodu pojazdu. | ……………………………………………………………………… |
| Przeniesienie napędu: wyłącznie na przednie koła. | ……………………………………………………………………… |
| Rodzaj chłodzenia: chłodzony cieczą . | ……………………………………………………………………… |
| System wtrysku paliwa: zasilanie typu Common Rail. | ……………………………………………………………………… |
| Pojemność skokowa: min. 1,4 dm3 maks. 2,0 dm3 | ……………………………………………………………………… |
| Maksymalna moc: min. 120 KM. | ……………………………………………………………………… |
| Maksymalny moment obrotowy: min. 250 Nm. | ……………………………………………………………………… |
| Silnik spełniający dopuszczalną normę emisji spalin min. Euro 6. System Auto-Start-Stop. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Zabudowa, konstrukcja, masy i wymiary |
| Nadwozie zamknięte typu KOMBI z homologacją ciężarową lub osobową, w 2 rzędzie drzwi boczne przesuwne z obu stron (przeszklone – okna suwane), drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone (szyba ogrzewana). | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Liczba miejsc wraz z kierowcą: 5 osób, z przestrzenią ładunkową oddzieloną od przestrzeni pasażerskiej. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Ściana oddzielająca przestrzeń ładunkową przesuwna z kraty lub przestawna przegroda z tworzywa sztucznego od wysokości oparć siedzeń do dachu. Podsufitka tapicerowana nad dodatkowym rzędem siedzeń (do przegrody). Drugi rząd siedzeń 3 miejscowy z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa, fotele dzielone w stosunku 40/60, składane. Drzwi boczne przesuwne tapicerowane co najmniej do wysokości okien. Wykładzina antypoślizgowa podłogi w przedziale ładunkowym. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wysokość całkowita (bez ładunku) minimum 1800mm. | ……………………………………………………………………… |
| Wewnętrzna wysokość przestrzeni ładunkowej min. 1190mm. | ……………………………………………………………………… |
| Dopuszczalna masa całkowita, maks. 2500kg. | ……………………………………………………………………… |
| Ładowność min. 600 kg. | ……………………………………………………………………… |
| Rozstaw osi min. 3000mm. | ……………………………………………………………………… |
| Szerokość całkowita bez lusterek bocznych min.1780mm. | ……………………………………………………………………… |
| Długość całkowita pojazdu min. 4800mm. | ……………………………………………………………………… |
| Długość przestrzeni ładunkowej na wysokości podłogi, do przednich foteli min. 2150mm. | ……………………………………………………………………… |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej miedzy nadkolami min. 1100mm. | ……………………………………………………………………… |
| Szerokość drzwi tylnych min. 1190mm. | ……………………………………………………………………… |
| Szerokość drzwi bocznych przesuwnych min. 800mm | ……………………………………………………………………… |
| Układ napędowy: |
| Skrzynia biegów manualna min. 6 biegów + bieg wsteczny, napęd przedni. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Układ ABS na 4 koła (hamulce tarczowe przód i tył). Wspomaganie nagłego hamowania oraz sygnalizacja hamowania awaryjnego. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Układ stabilizacji toru jazdy. System ułatwiający ruszanie pod górę. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wyposażenie wymagane (kolorystyka, wnętrze, bezpieczeństwo, komfort): |
| Nadwozie w kolorze białym lub niebieskim. Dopuszcza się występowanie nielakierowanych elementów nadwozia takich jak: Lusterka boczne Zderzak tylny Listwy osłonowe boczne Klamki. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wspomaganie układu kierowniczego. Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Fotel kierowcy z regulacją wysokości oraz kąta pochylenia oparcia, obicie tkaniną. Regulacja podparcia lędźwiowego. Fotel pasażera z przodu pojedynczy z regulacją przesuwu i pochylenia oparcia. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Schowek w desce rozdzielczej przed pasażerem, zamykany. Uchwyt na kubki – z przodu. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Radioodtwarzacz ze złaczem USB lub/i odtwarzaczem CD, instalacja radiowa, głośniki, antena, wyposażony w tryb głośnomówiący umożliwiający prowadzenie rozmów z telefonu komórkowego za pośrednictwem standardu Bluetooth. Sterowanie radioodtwarzacza z panelu oraz z koła kierownicy. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Klimatyzacja automatyczna lub manualna. | ……………………………………………………………………… |
| Komputer pokładowy (wyświetlacz wielofunkcyjny). | ……………………………………………………………………… |
| Elektryczne sterowanie szyb przednich drzwi. | ……………………………………………………………………… |
| Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne. | ……………………………………………………………………… |
| Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażerów. | ……………………………………………………………………… |
| Poduszka powietrzna przednia kierowcy, czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Autoalarm zabezpieczający przestrzeń pasażerską oraz przestrzeń ładunkową, sterowany z oryginalnego klucza/pilota samochodu zintegrowany z centralnym zamkiem. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Immobiliser. | ……………………………………………………………………… |
| Gniazdo zasilania 12V w desce rozdzielczej. | ……………………………………………………………………… |
| Reflektory przednie halogenowe, przednie światła przeciwmgielne. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Światła do jazdy dziennej, trzecie światło stop. | ……………………………………………………………………… |
| Pojemność zbiornika paliwa: minimum 55 litrów. | ……………………………………………………………………… |
| Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości. | ……………………………………………………………………… |
| Automatyczne światła mijania i wycieraczki szyb. Tylne czujniki parkowania. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Obręcze kół stalowe minimum 16cali z oponami letnimi + koło zapasowe, pełne kołpaki kół. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Gwarancja |
| Gwarancja minimum 24 miesiące od daty zakupu – bez limitu kilometrów. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wyposażenie dodatkowe (oprócz wymaganego) oferowane przez Wykonawcę: |
| …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
| Dane samochodu (marka, typ, wersja wyposażenia): |
| …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
| Termin realizacji zamówienia: |
| Do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. |

II. Dostawa samochodu użytkowego o nadwoziu zamkniętym typu VAN  z homologacją ciężarową, przeszklonym nadwoziu w drugim rzędzie siedzeń, 5 osobowego,  z przestrzenią ładunkową wyraźnie oddzieloną od przestrzeni pasażerskiej, dopuszczalna masa całkowita do 3300kg.

| Pojazd fabrycznie nowy, nie zarejestrowany, 2018 lub 2019 rok produkcji, fabryczna kompletacja i wyposażenie samochodu przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego. Pojazd musi spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Wykonawca przekaże zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu na terenie Polski. Pojazd musi posiadać homologację z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących poziomów emisji spalin i hałasu. Oferowany samochód musi pochodzić z oficjalnego autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski i posiadać minimum 2 letnią gwarancję producenta bez limitu kilometrów - realizowaną na terenie Unii Europejskiej. |
| --- |
| Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia | Opis, parametry i wyposażenie oferowanego przez Wykonawcę samochodu |
| Silnik |
| Typ silnika: czterosuwowy. | ……………………………………………………………………… |
| Rodzaj: zapłon samoczynny z turbosprężarką i intercoolerem. | ……………………………………………………………………… |
| Umiejscowienie: z przodu pojazdu. | ……………………………………………………………………… |
| Przeniesienie napędu: wyłącznie na przednie koła. | ……………………………………………………………………… |
| Rodzaj chłodzenia: chłodzony cieczą . | ……………………………………………………………………… |
| System wtrysku paliwa: zasilanie typu Common Rail. | ……………………………………………………………………… |
| Pojemność skokowa: min. 1,9 dm3 maks. 2,4 dm3 | ……………………………………………………………………… |
| Maksymalna moc: min. 130 KM. | ……………………………………………………………………… |
| Maksymalny moment obrotowy: min. 340 Nm. | ……………………………………………………………………… |
| Silnik spełniający dopuszczalną normę emisji spalin Euro 6. |  |
| Zabudowa, konstrukcja, masy i wymiary |
| Nadwozie zamknięte typu VAN z homologacją ciężarową, przeszklenie nadwozia w drugim rzędzie siedzeń (drzwi prawe przesuwne i panel naprzeciwko drzwi). | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Liczba miejsc wraz z kierowcą: 5 osób (pojedynczy fotel pasażera w 1 rzędzie), z przestrzenią ładunkową wyraźnie oddzieloną od przestrzeni pasażerskiej. Przegroda blaszana pełna z oknem – zabudowa fabryczna. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Nadwozie pojazdu musi posiadać drzwi tylne dwuskrzydłowe w części ładunkowej oraz obustronne boczne drzwi przesuwne (drugi rząd siedzeń). | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Podsufitka tapicerowana nad dodatkowym rzędem siedzeń (do przegrody). Drugi rząd siedzeń 3 miejscowy, z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa. Boczki tapicerowane co najmniej do linii okien. Ściany boczne przedziale ładunkowym zabezpieczone sklejką lub płytą pilśniową co najmniej do połowy wysokości. Wykładzina podłogi w przedziale ładunkowym. Zaczepy do mocowania ładunku. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wysokość całkowita (bez obciążenia) min. 1900mm, maks.2050mm. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wewnętrzna wysokość przestrzeni ładunkowej min. 1350mm. | ……………………………………………………………………… |
| Dopuszczalna masa całkowita, maks. 3300kg. | ……………………………………………………………………… |
| Ładowność min. 800 kg. | ……………………………………………………………………… |
| Rozstaw osi min. 3250mm. | ……………………………………………………………………… |
| Szerokość całkowita z lusterkami bocznymi maks. 2300mm. | ……………………………………………………………………… |
| Długość całkowita pojazdu min. 5200mm, maks. 5400mm. | ……………………………………………………………………… |
| Długość przestrzeni ładunkowej za przegrodą min. 1750mm (po podłodze). | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej miedzy nadkolami min. 1230mm. | ……………………………………………………………………… |
| Szerokość drzwi bocznych przesuwnych min. 930mm. | ……………………………………………………………………… |
| Szerokość drzwi tylnych min. 1400mm. | ……………………………………………………………………… |
| Układ napędowy: |
| Skrzynia biegów manualna, 6 biegów + bieg wsteczny, napęd przedni. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Układ ABS z elektronicznym podziałem siły hamowania (hamulce tarczowe przód i tył). Układ wspomagania nagłego hamowania oraz sygnalizacja hamowania awaryjnego. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Układ stabilizacji toru jazdy, układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| System monitorowania koncentracji kierowcy. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wyposażenie wymagane (kolorystyka, wnętrze, bezpieczeństwo, komfort): |
| Nadwozie polakierowane lakierem metalizowanym w kolorze białym, srebrnym, grafitowym lub niebieskim. Zderzaki, listwy boczne, lusterka i klamki drzwi – w kolorze nadwozia. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wspomaganie układu kierowniczego. Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Fotel kierowcy podgrzewany z podłokietnikiem i regulacją wysokości oraz kąta pochylenia oparcia, regulacja odcinka lędźwiowego, obicie ciemną tkaniną. Fotel pasażera podgrzewany z podłokietnikiem i regulacją wysokości oraz kąta pochylenia oparcia, regulacja odcinka lędźwiowego, obicie ciemną tkaniną. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Radioodtwarzacz ze złaczem USB lub odtwarzaczem CD, instalacja radiowa, głośniki, antena, wyposażony w tryb głośnomówiący umożliwiający prowadzenie rozmów z telefonu komórkowego za pośrednictwem standardu Bluetooth. Sterowanie radioodtwarzacza z panelu oraz z koła kierownicy. Kamera cofania z obrazem wyświetlanym na ekranie radia. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Klimatyzacja automatyczna lub manualna z przodu. | ……………………………………………………………………… |
| Komputer pokładowy (wyświetlacz wielofunkcyjny). | ……………………………………………………………………… |
| Elektryczne sterowanie szyb przednich drzwi. | ……………………………………………………………………… |
| Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne. | ……………………………………………………………………… |
| Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera. | ……………………………………………………………………… |
| Poduszka powietrzna przednia kierowcy, czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Centralny zamek sterowany z oryginalnego klucza/pilota samochodu. Autoalarm. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Niezależne oświetlenie przestrzeni pasażerskiej i ładunkowej. | ……………………………………………………………………… |
| Gniazdo zasilania 12V. | ……………………………………………………………………… |
| Reflektory przednie halogenowe, przednie światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów. System automatycznej zmiany świateł drogowych na światła mijania. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Światła do jazdy dziennej. | ……………………………………………………………………… |
| Pojemność zbiornika paliwa: minimum 70litrów. | ……………………………………………………………………… |
| Wycieraczki szyby przedniej – automatyczne, z czujnikiem deszczu. | ……………………………………………………………………… |
| Obręcze kół z lekkiego stopu minimum 15cali, maksimum 16 cali, z oponami letnimi + co najmniej dojazdowe koło zapasowe. Chlapacze z przodu i z tyłu. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Czujniki parkowania przednie i tylne. | ……………………………………………………………………… |
| Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości. | ……………………………………………………………………… |
| Hak holowniczy | ……………………………………………………………………… |
| Gwarancja |
| Gwarancja minimum 24 miesiące od daty zakupu bez limitu kilometrów. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wyposażenie dodatkowe (oprócz wymaganego) oferowane przez Wykonawcę: |
| …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
| Dane samochodu (marka, typ, wersja wyposażenia): |
| …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
| Termin realizacji zamówienia: |
| Do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. |

III. Dostawa samochodu użytkowego o nadwoziu zamkniętym typu VAN  z homologacją ciężarową, przeszklonym nadwoziu w drugim rzędzie siedzeń, 5 osobowego,  z przestrzenią ładunkową wyraźnie oddzieloną od przestrzeni pasażerskiej, dopuszczalna masa całkowita do 3300kg.

| Pojazd fabrycznie nowy, nie zarejestrowany, 2018 lub 2019 rok produkcji, fabryczna kompletacja i wyposażenie samochodu przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego. Pojazd musi spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Wykonawca przekaże zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu na terenie Polski. Pojazd musi posiadać homologację z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących poziomów emisji spalin i hałasu. Oferowany samochód musi pochodzić z oficjalnego autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski i posiadać minimum 2 letnią gwarancję producenta bez limitu kilometrów - realizowaną na terenie Unii Europejskiej. |
| --- |
| Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia | Opis, parametry i wyposażenie oferowanego przez Wykonawcę samochodu |
| Silnik |
| Typ silnika: czterosuwowy. | ……………………………………………………………………… |
| Rodzaj: zapłon samoczynny z turbosprężarką i intercoolerem. | ……………………………………………………………………… |
| Umiejscowienie: z przodu pojazdu. | ……………………………………………………………………… |
| Przeniesienie napędu: wyłącznie na przednie koła. | ……………………………………………………………………… |
| Rodzaj chłodzenia: chłodzony cieczą . | ……………………………………………………………………… |
| System wtrysku paliwa: zasilanie typu Common Rail. | ……………………………………………………………………… |
| Pojemność skokowa: min. 1,9 dm3 maks. 2,4 dm3 | ……………………………………………………………………… |
| Maksymalna moc: min. 130 KM. | ……………………………………………………………………… |
| Maksymalny moment obrotowy: min. 340 Nm. | ……………………………………………………………………… |
| Silnik spełniający dopuszczalną normę emisji spalin Euro 6. | ……………………………………………………………………… |
| Zabudowa, konstrukcja, masy i wymiary |
| Nadwozie zamknięte typu VAN z homologacją ciężarową, przeszklenie nadwozia w drugim rzędzie siedzeń (drzwi prawe przesuwne i panel naprzeciwko drzwi). | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Liczba miejsc wraz z kierowcą: 5 osób (pojedynczy fotel pasażera w 1 rzędzie), z przestrzenią ładunkową wyraźnie oddzieloną od przestrzeni pasażerskiej. Przegroda blaszana pełna z oknem – zabudowa fabryczna. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Nadwozie pojazdu musi posiadać drzwi tylne dwuskrzydłowe w części ładunkowej oraz obustronne boczne drzwi przesuwne (drugi rząd siedzeń). | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Podsufitka tapicerowana nad dodatkowym rzędem siedzeń (do przegrody). Drugi rząd siedzeń 3 miejscowy, z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa. Boczki tapicerowane co najmniej do linii okien. Ściany boczne przedziale ładunkowym zabezpieczone sklejką lub płytą pilśniową co najmniej do połowy wysokości. Wykładzina podłogi w przedziale ładunkowym. Zaczepy do mocowania ładunku. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wysokość całkowita (bez obciążenia) min. 1900mm, maks.2050mm. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wewnętrzna wysokość przestrzeni ładunkowej min. 1350mm. | ……………………………………………………………………… |
| Dopuszczalna masa całkowita, maks. 3300kg. | ……………………………………………………………………… |
| Ładowność min. 800 kg. | ……………………………………………………………………… |
| Rozstaw osi min. 3250mm. | ……………………………………………………………………… |
| Szerokość całkowita z lusterkami bocznymi maks. 2300mm. | ……………………………………………………………………… |
| Długość całkowita pojazdu min. 5200mm, maks. 5400mm. | ……………………………………………………………………… |
| Długość przestrzeni ładunkowej za przegrodą min. 1750mm (po podłodze). | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej miedzy nadkolami min. 1230mm. | ……………………………………………………………………… |
| Szerokość drzwi bocznych przesuwnych min. 930mm. | ……………………………………………………………………… |
| Szerokość drzwi tylnych min. 1400mm. | ……………………………………………………………………… |
| Układ napędowy: |
| Skrzynia biegów manualna, 6 biegów + bieg wsteczny, napęd przedni. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Układ ABS z elektronicznym podziałem siły hamowania (hamulce tarczowe przód i tył). Układ wspomagania nagłego hamowania oraz sygnalizacja hamowania awaryjnego. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Układ stabilizacji toru jazdy, układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| System monitorowania koncentracji kierowcy. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wyposażenie wymagane (kolorystyka, wnętrze, bezpieczeństwo, komfort): |
| Nadwozie polakierowane lakierem metalizowanym w kolorze białym, srebrnym, grafitowym lub niebieskim. Zderzaki, listwy boczne, lusterka i klamki drzwi – w kolorze nadwozia. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wspomaganie układu kierowniczego. Regulacja kolumny kierownicy w dwóch płaszczyznach. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Fotel kierowcy podgrzewany z podłokietnikiem i regulacją wysokości oraz kąta pochylenia oparcia, regulacja odcinka lędźwiowego, obicie ciemną tkaniną. Fotel pasażera podgrzewany z podłokietnikiem i regulacją wysokości oraz kąta pochylenia oparcia, regulacja odcinka lędźwiowego, obicie ciemną tkaniną. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Radioodtwarzacz ze złaczem USB lub odtwarzaczem CD, instalacja radiowa, głośniki, antena, wyposażony w tryb głośnomówiący umożliwiający prowadzenie rozmów z telefonu komórkowego za pośrednictwem standardu Bluetooth. Sterowanie radioodtwarzacza z panelu oraz z koła kierownicy. Kamera cofania z obrazem wyświetlanym na ekranie radia. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Klimatyzacja automatyczna lub manualna z przodu. | ……………………………………………………………………… |
| Komputer pokładowy (wyświetlacz wielofunkcyjny). | ……………………………………………………………………… |
| Elektryczne sterowanie szyb przednich drzwi. | ……………………………………………………………………… |
| Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne. | ……………………………………………………………………… |
| Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera. | ……………………………………………………………………… |
| Poduszka powietrzna przednia kierowcy, czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Centralny zamek sterowany z oryginalnego klucza/pilota samochodu. Autoalarm. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Niezależne oświetlenie przestrzeni pasażerskiej i ładunkowej. | ……………………………………………………………………… |
| Gniazdo zasilania 12V. | ……………………………………………………………………… |
| Reflektory przednie halogenowe, przednie światła przeciwmgielne z doświetlaniem zakrętów. System automatycznej zmiany świateł drogowych na światła mijania. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Światła do jazdy dziennej. | ……………………………………………………………………… |
| Pojemność zbiornika paliwa: minimum 70litrów. | ……………………………………………………………………… |
| Wycieraczki szyby przedniej – automatyczne, z czujnikiem deszczu. | ……………………………………………………………………… |
| Obręcze kół z lekkiego stopu minimum 15cali, maksimum 16 cali, z oponami letnimi + co najmniej dojazdowe koło zapasowe. Chlapacze z przodu i z tyłu. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Czujniki parkowania przednie i tylne. | ……………………………………………………………………… |
| Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości. | ……………………………………………………………………… |
| Hak holowniczy | ……………………………………………………………………… |
| Niezależne „mokre” ogrzewanie postojowe zasilane paliwem, sterowane panelem w kabinie pojazdu. | ……………………………………………………………………… |
| Bagażnik (platforma) dachowy aluminiowy na całej powierzchni dachu o dopuszczalnym obciążeniu minimum 100kg. Aluminiowe listwy poprzeczne. Aluminiowe listwy boczne. Aluminiowa rolka ułatwiająca załadunek (na całej szerokości bagażnika). Drabinka aluminiowa montowana na skrzydle drzwi tylnych. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Gwarancja |
| Gwarancja minimum 24 miesiące od daty zakupu bez limitu kilometrów. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wyposażenie dodatkowe (oprócz wymaganego) oferowane przez Wykonawcę: |
| …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
| Dane samochodu (marka, typ, wersja wyposażenia): |
| …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
| Termin realizacji zamówienia: |
| Do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. |

IV. Dostawa samochodu użytkowego o nadwoziu zamkniętym typu VAN  z homologacją ciężarową, przeszklonym nadwoziu w drugim rzędzie siedzeń, 6 osobowego,  z przestrzenią ładunkową wyraźnie oddzieloną od przestrzeni pasażerskiej, dopuszczalna masa całkowita do 3500kg.

| Pojazd fabrycznie nowy, nie zarejestrowany, 2018 lub 2019 rok produkcji, fabryczna kompletacja i wyposażenie samochodu przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego. Pojazd musi spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Wykonawca przekaże zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu na terenie Polski. Pojazd musi posiadać homologację z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących poziomów emisji spalin i hałasu. Oferowany samochód musi pochodzić z oficjalnego autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski i posiadać minimum 2 letnią gwarancję producenta bez limitu kilometrów - realizowaną na terenie Unii Europejskiej. |
| --- |
| Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia | Opis, parametry i wyposażenie oferowanego przez Wykonawcę samochodu |
| Silnik |
| Typ silnika: czterosuwowy | ……………………………………………………………………… |
| Rodzaj: zapłon samoczynny z turbosprężarką i intercoolerem | ……………………………………………………………………… |
| Umiejscowienie: z przodu pojazdu | ……………………………………………………………………… |
| Przeniesienie napędu: wyłącznie na przednie koła | ……………………………………………………………………… |
| Rodzaj chłodzenia: chłodzony cieczą | ……………………………………………………………………… |
| System wtrysku paliwa: zasilanie typu Common Rail | ……………………………………………………………………… |
| Pojemność skokowa: min. 1,9 dm3 maks. 2,4 dm3 | ……………………………………………………………………… |
| Maksymalna moc: min. 130 KM | ……………………………………………………………………… |
| Maksymalny moment obrotowy: min. 340 Nm | ……………………………………………………………………… |
| Silnik spełniający dopuszczalną normę emisji spalin Euro 6 | ……………………………………………………………………… |
| Zabudowa, konstrukcja, masy i wymiary |
| Nadwozie zamknięte typu VAN z homologacją ciężarową, przeszklenie nadwozia w drugim rzędzie siedzeń (drzwi przesuwne i panel naprzeciwko drzwi). | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Liczba miejsc wraz z kierowcą: 6 osób (podwójny fotel pasażera), z przestrzenią ładunkową wyraźnie oddzieloną od przestrzeni pasażerskiej. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Nadwozie pojazdu musi posiadać drzwi tylne dwuskrzydłowe w części ładunkowej oraz drzwi boczne przesuwne po prawej stronie (drugi rząd siedzeń). | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Przegroda formowana z oknem oddzielająca przestrzeń ładunkową od przestrzeni pasażerskiej. Podsufitka tapicerowana nad dodatkowym rzędem siedzeń (do przegrody). Drugi rząd siedzeń 3 miejscowy, demontowany lub bez możliwości demontażu, z trzypunktowymi pasami bezpieczeństwa. Boczki i wnęki okienne tapicerowane. Ściany boczne przedziale ładunkowym zabezpieczone sklejką w kolorze szarym. Wykładzina antypoślizgowa podłogi w przedziale ładunkowym. Wykładzina ochronna boków przestrzeni ładunkowej do pełnej wysokości. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wysokość całkowita (bez ładunku) minimum 2700mm. | ……………………………………………………………………… |
| Wewnętrzna wysokość przestrzeni ładunkowej min. 1960mm. | ……………………………………………………………………… |
| Dopuszczalna masa całkowita, maks. 3500kg. | ……………………………………………………………………… |
| Ładowność min. 1000 kg. | ……………………………………………………………………… |
| Rozstaw osi min. 3700mm. | ……………………………………………………………………… |
| Szerokość całkowita z lusterkami bocznymi maks. 2500mm. | ……………………………………………………………………… |
| Długość całkowita pojazdu min. 5900mm. | ……………………………………………………………………… |
| Długość przestrzeni ładunkowej za ścianą oddzielającą min. 2100mm (po podłodze). | ……………………………………………………………………… |
| Szerokość przestrzeni ładunkowej miedzy nadkolami min. 1380mm. | ……………………………………………………………………… |
| Szerokość drzwi tylnych min. 1560mm. | ……………………………………………………………………… |
| Układ napędowy: |
| Skrzynia biegów manualna min. 6 biegów + bieg wsteczny, napęd przedni. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Układ ABS na 4 koła (hamulce tarczowe przód i tył). Wspomaganie nagłego hamowania oraz sygnalizacja hamowania awaryjnego. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Układ stabilizacji toru jazdy, układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach. | ……………………………………………………………………… |
| Wyposażenie wymagane (kolorystyka, wnętrze, bezpieczeństwo, komfort): |
| Nadwozie polakierowane lakierem metalizowanym w kolorze białym, srebrnym, grafitowym lub niebieskim. Dopuszcza się występowanie nielakierowanych elementów nadwozia takich jak: Lusterka boczne Zderzak tylny Listwy osłonowe boczne Klamki. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wspomaganie układu kierowniczego. Regulacja kolumny kierownicy w zakresie kąta pochylenia i wysokości. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Fotel kierowcy z podłokietnikiem i regulacją wysokości oraz kąta pochylenia oparcia, obicie tkaniną. Podwójny fotel pasażera z przodu, część środkowa składana do stolika. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Radioodtwarzacz ze złaczem USB lub odtwarzaczem CD, instalacja radiowa, głośniki, antena, wyposażony w tryb głośnomówiący umożliwiający prowadzenie rozmów z telefonu komórkowego za pośrednictwem standardu Bluetooth. Sterowanie radioodtwarzacza z panelu oraz z koła kierownicy. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Klimatyzacja automatyczna lub manualna. | ……………………………………………………………………… |
| Komputer pokładowy (wyświetlacz wielofunkcyjny). | ……………………………………………………………………… |
| Elektryczne sterowanie szyb przednich drzwi. | ……………………………………………………………………… |
| Elektrycznie regulowane i podgrzewane lusterka boczne. | ……………………………………………………………………… |
| Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera. | ……………………………………………………………………… |
| Poduszka powietrzna przednia kierowcy, czujnik zapięcia pasów bezpieczeństwa. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Autoalarm zabezpieczający przestrzeń pasażerską oraz przestrzeń ładunkową, sterowany z oryginalnego klucza/pilota samochodu zintegrowany z centralnym zamkiem. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Niezależne oświetlenie przestrzeni pasażerskiej i ładunkowej. | ……………………………………………………………………… |
| Gniazdo zasilania 12V. | ……………………………………………………………………… |
| Reflektory przednie halogenowe z doświetlaniem zakrętów, przednie światła przeciwmgielne. Automatycznie włączane światła mijania. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Światła do jazdy dziennej. | ……………………………………………………………………… |
| Pojemność zbiornika paliwa: minimum 70litrów. | ……………………………………………………………………… |
| Wycieraczki szyb z czujnikiem deszczu. | ……………………………………………………………………… |
| Obręcze kół stalowe minimum 15cali, maksimum 17 cali, z oponami letnimi + pełnowymiarowe koło zapasowe, pełne kołpaki kół. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Czujniki parkowania przednie i tylne. | ……………………………………………………………………… |
| Tempomat z regulowanym ogranicznikiem prędkości. | ……………………………………………………………………… |
| Hak holowniczy | ……………………………………………………………………… |
| Niezależne „mokre” ogrzewanie postojowe zasilane paliwem, sterowane panelem w kabinie pojazdu. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Gwarancja |
| Gwarancja minimum 24 miesiące od daty zakupu bez limitu kilometrów. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wyposażenie dodatkowe (oprócz wymaganego) oferowane przez Wykonawcę: |
| …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
| Dane samochodu (marka, typ, wersja wyposażenia): |
| …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
| Termin realizacji zamówienia: |
| Do 4 miesięcy od dnia podpisania umowy. |