Załącznik nr 1A do SIWZ

Formularz specyfikacji technicznej

Dostawa ciągników rolniczych.

1. Dostawa ciągnika rolniczego I .

| Pojazd fabrycznie nowy, nie zarejestrowany, 2018 lub 2019rok produkcji, fabryczna kompletacja i wyposażenie ciągnika przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego. Pojazd musi spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Wykonawca przekaże zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu na terenie Polski. Pojazd musi posiadać homologację z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących poziomów emisji spalin i hałasu. Oferowany ciągnik musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na terenie Polski i posiadać minimum 12 miesięczną gwarancję producenta z ewentualnym limitem rbh do zakończenia gwarancji wynoszącym minimum 1000 rbh. |
| --- |
| Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia | Opis, parametry i wyposażenie oferowanego przez Wykonawcę ciągnika *w każdym wierszu należy podać odpowiednio opis rozwiązania technicznego, wyposażenia, konkretne parametry lub wymiary - występujące w oferowanym ciągniku |
| Silnik |
| Typ silnika: czterosuwowy. Ilość cylindrów: min 4. | ……………………………………………………………………… |
| Rodzaj: zapłon samoczynny z turbosprężarką i intercoolerem. | ……………………………………………………………………… |
| Umiejscowienie silnika: z przodu pojazdu. | ……………………………………………………………………… |
| Pojemność skokowa: min. 3,8 dm3 maks. 4,0 dm3 | ……………………………………………………………………… |
| Maksymalna moc wg ECE R120: : min. 115 KM, maks. 125KM | ……………………………………………………………………… |
| Maksymalny moment obrotowy przy 1600obr/min: min 460Nm | ……………………………………………………………………… |
| Prędkość maksymalna ciągnika min.40km/h | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Rodzaj chłodzenia: chłodzony cieczą . | ……………………………………………………………………… |
| System wtrysku paliwa: zasilanie typu Common Rail. | ……………………………………………………………………… |
| Silnik spełniający dopuszczalną normę emisji spalin min. Euro 4/Tier 4Final. W przypadku zastosowania filtra cząstek stałych – proces wypalania filtra musi odbywać się w czasie normalnej pracy ciągnika (bez konieczności postoju i przerwy w pracy). | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Konstrukcja, masy i wymiary |
| Masa własna, maks. 5000kg | ……………………………………………………………………… |
| Rozstaw osi maks. 2400mm. | ……………………………………………………………………… |
| Szerokość całkowita maks. 2650mm. | ……………………………………………………………………… |
| Długość całkowita maks. 4400mm. | ……………………………………………………………………… |
| Pojemność zbiornika paliwa min. 140litrów. | ……………………………………………………………………… |
| Wysokość: maks. 2800mm. | ……………………………………………………………………… |
| Układ napędowy, hamulcowy, hydrauliczny i systemy wspomagające kierowcę: |
| Skrzynia biegów zsynchronizowana: skrzynia min. 5 biegowa, liczba przełożeń: min. 10+10, liczba przełożeń z mini i super-reduktorem: min. 20+20. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Napęd na 4 koła z blokadami mechanizmów różnicowych. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Napęd na 4 koła i blokady mechanizmów sterowane elektrohydraulicznie przyciskami. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Sprzęgło WOM wielotarczowe mokre sterowane elektrohydraulicznie przyciskiem. | ……………………………………………………………………… |
| Rodzaj rewersu kierunku jazdy: rewers elektrohydrauliczny przełączany pod obciążeniem. Regulacja czułości rewersu kierunku jazdy. Możliwość zatrzymania ciągnika bez użycia pedału sprzęgła w podłodze. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| WOM tylny: obroty min 540/540ECO/1000/1000ECO obr/min. Sterowanie WOM: elektrohydrauliczne | ……………………………………………………………………… |
| Układ hamulcowy zintegrowany hydrostatycznie na 4 koła z hamulcem postojowym i pneumatycznych układem hamulcowym przyczep. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Układ kierowniczy hydrostatyczny z niezależna pompą i podwójnymi siłownikami skrętu. Kąt skrętu kół min. 55stopni. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Układ hydrauliczny z pompą o wydajności min. 55l/min. Rozdzielacz hydrauliczny 6 – drogowy. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Podnośnik tylny o udźwigu min. 5000kg.Przedni podnośnik o udźwigu min 1800kg, akumulatory gazowo – hydrauliczne oraz WOM przedni min. 1000obr/min załączany przyciskiem. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wyposażenie wymagane (wnętrze, bezpieczeństwo, komfort): |
| Kabina wysokiej widoczności o strukturze FOPS, wentylowana i ogrzewana, zawieszona na hydraulicznych silentblokach. Dach z otwieranym szyberdachem szklanym i roletą przeciwsłoneczną. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Ogumienie 4WD: przód 480/65R24, tył 540/65R34. Felgi pełne, spawane. Błotniki przednie skrętne. Fabryczne poszerzenia błotników tylnych (odpowiednie do zastosowanego ogumienia). Obciążniki na koła tylne o łącznej wadze min. 290kg. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Instalacja elektryczna o napięciu 12V, gniazdo elektryczne 12V, światło obrotowe (kogut). Główny wyłącznik zasilania w kabinie. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Regulowana w 2 płaszczyznach kolumna kierownicza. Układ kierowniczy z systemem redukcji obrotów kołem kierownicy. | ……………………………………………………………………… |
| Tłumik z wylotem bocznym na słupku kabiny. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Filtr powietrza z wyrzutnikiem pyłów. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie z regulacją wysokości, oparcia, wagi. Dodatkowy fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Oświetlenie robocze przednie i tylne. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Skrzynka narzędziowa | ……………………………………………………………………… |
| Zaczep tylny mechaniczny szybkiej regulacji, Piton Fix, dolny zaczep oscylacyjny. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Klimatyzacja kabiny (manualna lub automatyczna). | ……………………………………………………………………… |
| Sterowanie podnośnika tylnego z zewnątrz za pomocą dźwigni lub przycisków. Ramiona podnośnika i łącznik górny z zaczepami automatycznymi. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wyświetlacz parametrów pracy w kabinie (analogowy lub cyfrowy). | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Gwarancja |
| Wymagana gwarancja wynosi minimum 12 - miesięcy od daty odbioru pojazdu/ ewentualny limit rbh minimum 1000rbh. | Udzielamy gwarancji: …………………………… miesięcy /………………………… rbh od dnia odbioru pojazdu. |
| Miejsce dostawy i odbioru maszyny: |
| Obwód Ochrony Wybrzeża w Rozewiu, ul. Rozewska 17, 84 – 104 Jastrzębia Góra, , dostawa w dni robocze w godz. 8.00-14.00. Dostarczenie przedmiotowego ciągnika na miejsce dostawy, gdzie nastąpi odbiór końcowy – na koszt i ryzyko Wykonawcy. |
| Wyposażenie dodatkowe (oprócz wymaganego) oferowane przez Wykonawcę: |
| …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
| Dane ciągnika (marka, typ, wersja wyposażenia): |
| …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
| Termin realizacji zamówienia: |
| Do 16 grudnia 2019r. |

2. Dostawa ciągnika rolniczego II .

| Pojazd fabrycznie nowy, nie zarejestrowany, 2018 lub 2019 rok produkcji, fabryczna kompletacja i wyposażenie ciągnika przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego. Pojazd musi spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Wykonawca przekaże zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu na terenie Polski. Pojazd musi posiadać homologację z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących poziomów emisji spalin i hałasu. Oferowany ciągnik musi pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji na terenie Polski i posiadać minimum 12 miesięczną gwarancję producenta z ewentualnym limitem rbh do zakończenia gwarancji wynoszącym minimum 1000 rbh. |
| --- |
| Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia | Opis, parametry i wyposażenie oferowanego przez Wykonawcę ciągnika *w każdym wierszu należy podać odpowiednio opis rozwiązania technicznego, wyposażenia, konkretne parametry lub wymiary - występujące w oferowanym ciągniku |
| Silnik |
| Typ silnika: czterosuwowy. Ilość cylindrów: min 4. | ……………………………………………………………………… |
| Rodzaj: zapłon samoczynny z turbosprężarką i intercoolerem. | ……………………………………………………………………… |
| Umiejscowienie silnika: z przodu pojazdu. | ……………………………………………………………………… |
| Pojemność skokowa: min. 3,8 dm3 maks. 4,0 dm3 | ……………………………………………………………………… |
| Maksymalna moc wg ECE R120: : min. 115 KM, maks. 125KM | ……………………………………………………………………… |
| Maksymalny moment obrotowy przy 1600obr/min: min 460Nm | ……………………………………………………………………… |
| Prędkość maksymalna ciągnika min.40km/h | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Rodzaj chłodzenia: chłodzony cieczą . | ……………………………………………………………………… |
| System wtrysku paliwa: zasilanie typu Common Rail. | ……………………………………………………………………… |
| Silnik spełniający dopuszczalną normę emisji spalin min. Euro 4/Tier 4Final. W przypadku zastosowania filtra cząstek stałych – proces wypalania filtra musi odbywać się w czasie normalnej pracy ciągnika (bez konieczności postoju i przerwy w pracy). | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Konstrukcja, masy i wymiary |
| Masa własna, maks. 4200kg | ……………………………………………………………………… |
| Rozstaw osi maks. 2400mm. | ……………………………………………………………………… |
| Szerokość całkowita maks. 2500mm. | ……………………………………………………………………… |
| Długość całkowita maks. 4400mm. | ……………………………………………………………………… |
| Pojemność zbiornika paliwa min. 140litrów. | ……………………………………………………………………… |
| Wysokość: maks. 2800mm. | ……………………………………………………………………… |
| Układ napędowy, hamulcowy, hydrauliczny i systemy wspomagające kierowcę: |
| Skrzynia biegów zsynchronizowana: skrzynia min. 5 biegowa, liczba przełożeń: min. 10+10, liczba przełożeń z mini i super-reduktorem: min. 20+20. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Napęd na 4 koła z blokadami mechanizmów różnicowych. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Napęd na 4 koła i blokady mechanizmów sterowane elektrohydraulicznie przyciskami. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Sprzęgło WOM wielotarczowe mokre sterowane elektrohydraulicznie przyciskiem. | ……………………………………………………………………… |
| Rodzaj rewersu kierunku jazdy: rewers elektrohydrauliczny przełączany pod obciążeniem. Regulacja czułości rewersu kierunku jazdy. Możliwość zatrzymania ciągnika bez użycia pedału sprzęgła w podłodze. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| WOM tylny: obroty min 540/540ECO/1000/1000ECO obr/min. Sterowanie WOM: elektrohydrauliczne | ……………………………………………………………………… |
| Układ hamulcowy zintegrowany hydrostatycznie na 4 koła z hamulcem postojowym i pneumatycznych układem hamulcowym przyczep. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Układ kierowniczy hydrostatyczny z niezależna pompą i podwójnymi siłownikami skrętu. Kąt skrętu kół min. 55stopni. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Układ hydrauliczny z pompą o wydajności min. 55l/min. Rozdzielacz hydrauliczny 6 – drogowy. Podnośnik tylny o udźwigu min. 4800kg. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wyposażenie wymagane (wnętrze, bezpieczeństwo, komfort): |
| Kabina wysokiej widoczności o strukturze FOPS, wentylowana i ogrzewana, zawieszona na silentblokach. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Ogumienie 4WD: przód 440/65R28, tył 540/65R38. Felgi pełne, spawane. Błotniki przednie skrętne. Fabryczne poszerzenia błotników tylnych (odpowiednie do zastosowanego ogumienia). Obciążniki na koła tylne o łącznej wadze min. 290kg. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Instalacja elektryczna o napięciu 12V, gniazdo elektryczne 12V, światło obrotowe (kogut). Główny wyłącznik zasilania w kabinie. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Regulowana kolumna kierownicza w dwóch płaszczyznach. | ……………………………………………………………………… |
| Tłumik z wylotem bocznym na słupku kabiny. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Filtr powietrza z wyrzutnikiem pyłów. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Fotel kierowcy amortyzowany pneumatycznie z regulacją wysokości, oparcia, wagi. Dodatkowy fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Oświetlenie robocze przednie i tylne. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Skrzynka narzędziowa | ……………………………………………………………………… |
| Zaczep tylny mechaniczny szybkiej regulacji, Piton Fix, dolny zaczep oscylacyjny. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wspornik do obciążników przednich z zaczepem. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Klimatyzacja kabiny (manualna lub automatyczna). | ……………………………………………………………………… |
| Sterowanie podnośnika tylnego z zewnątrz za pomocą dźwigni lub przycisków. Ramiona podnośnika i łącznik górny z zaczepami automatycznymi. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wyświetlacz parametrów pracy w kabinie (analogowy lub cyfrowy). | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Gwarancja |
| Wymagana gwarancja wynosi minimum 12 - miesięcy od daty odbioru pojazdu/ ewentualny limit rbh minimum 1000rbh. | Udzielamy gwarancji: …………………………… miesięcy /………………………… rbh od dnia odbioru pojazdu. |
| Miejsce dostawy i odbioru maszyny: |
| Obwód Ochrony Wybrzeża w Rozewiu, ul. Rozewska 17, 84 – 104 Jastrzębia Góra, , dostawa w dni robocze w godz. 8.00-14.00. Dostarczenie przedmiotowego ciągnika na miejsce dostawy, gdzie nastąpi odbiór końcowy – na koszt i ryzyko Wykonawcy. |
| Wyposażenie dodatkowe (oprócz wymaganego) oferowane przez Wykonawcę: |
| …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
| Dane ciągnika (marka, typ, wersja wyposażenia): |
| …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
| Termin realizacji zamówienia: |
| Do 16 grudnia 2019r. |