NOWY PORT

| Nabrzeże OPP oraz Barkowe (przy promie Wisłoujście) |  |
| --- | --- |
| Stanowisko | Odcinek | Polery | Zan. przy nab. [m] | Zanurzenie przy pontonach | Uwagi |  |
|  |  |  |  | 3m | 5m | 10m |  |  |
| 1. | 190m | od 10m za3/4 do 10m za 19/20 | 10,20 |  |  |  | Patrz uwaga nr. 1. Uwaga: Pomiędzy polerami 13/14-15/16 Tmax = 10,10m |  |
| 2. 3. | 25m 60m | 19/20-21/22 od 10m za21/22-27/28 | 10,00 7,60 |  |  |  | Statek o zanurzeniu maksymalnym podczas manewrów i postoju przy nabrzeżu nie może przekraczać linii prostopadłej do polerów 27/28, cumowanie na szufladę, ostatnie 20m bez udziału sterów strumieniowych, a używanie napędu głównego ograniczone do minimum. |  |
| Nabrzeże Barkowe | 100m | Od wejścia do basenu | 1,50 |  |  |  | Za promem Wisłoujście |  |

Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 500.

Uwaga:

1. Statek o Tmax=10,00-10,20m ma być odciągany równolegle od nabrzeża. Dmax = 30 000T. Dla D>20 000T przy wiatrach > 6B z kierunków NE-E-SE - dwa holowniki na dopychanie.

Przy D>8 000T cumowanie na szufladę, ostatnie 20m od nb. bez udziału sterów strumieniowych, a używanie napędu głównego statku należy ograniczyć do minimum .

2.Obowiązuje asysta holownicza.

Aktualizacja: 19.11.2019r.

- strona 3 -