Załącznik nr 1.1 do SIWZ

Formularz specyfikacji technicznej

Dostawa 2 szt. samochodów terenowych o nadwoziu zamkniętym, na ramie nośnej, przeszklonym, 3 lub 5 drzwiowym,  z homologacją osobową, dopuszczalna masa całkowita do 1800kg.

| Pojazdy fabrycznie nowe, nie zarejestrowane, 2019 lub 2020 rok produkcji, fabryczna kompletacja i wyposażenie samochodów przeznaczone dla krajów europejskich i ruchu prawostronnego. Pojazdy muszą spełniać obowiązujące w Polsce wymagania wynikające z ustawy z dnia 20 czerwca 1997r – Prawo o ruchu drogowym oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Wykonawca przekaże zamawiającemu komplet dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdów na terenie Polski. Pojazdy muszą posiadać homologację z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących poziomów emisji spalin i hałasu. Oferowane samochody muszą być tej samej marki, pochodzić z oficjalnego autoryzowanego kanału dystrybucji producenta na terenie Polski i posiadać minimum 2 letnią gwarancję producenta z ewentualnym limitem kilometrów wynoszącym minimum 100.000km. |
| --- |
| Wymagania szczegółowe związane z przedmiotem zamówienia | Opis, parametry i wyposażenie oferowanych przez Wykonawcę samochodów *w każdym wierszu należy podać odpowiednio opis rozwiązania technicznego, wyposażenia, konkretne parametry lub wymiary - występujące w oferowanych samochodach |
| Silnik |
| Typ silnika: spalinowy czterosuwowy. | ……………………………………………………………………… |
| Rodzaj: zapłon iskrowy | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Umiejscowienie: z przodu pojazdu | ……………………………………………………………………… |
| Rodzaj chłodzenia: chłodzony cieczą | ……………………………………………………………………… |
| System zasilania paliwa: wtrysk bezpośredni lub wielopunktowy | ……………………………………………………………………… |
| Pojemność skokowa: min. 1,4 dm3 maks. 2,0 dm3 | ……………………………………………………………………… |
| Maksymalna moc: min. 100 KM | ……………………………………………………………………… |
| Maksymalny moment obrotowy: min. 130 Nm | ……………………………………………………………………… |
| Silnik spełniający aktualnie obowiązującą normę emisji spalin Euro 6. | ……………………………………………………………………… |
| Zabudowa, konstrukcja, masy i wymiary |
| Nadwozie zamknięte, 3 lub 5- drzwiowe, na ramie nośnej, z homologacją osobową, szyby atermiczne, klapa bagażnika z szybą podgrzewaną, wycieraczką i spryskiwaczem. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Liczba miejsc wraz z kierowcą: min. 4 osoby | ……………………………………………………………………… |
| Wysokość całkowita (bez obciążenia) min. 1700mm, maks.1750mm. | ……………………………………………………………………… |
| Dopuszczalna masa całkowita, maks. 1800kg | ……………………………………………………………………… |
| Prześwit min. 205mm | ……………………………………………………………………… |
| Rozstaw osi min. 2200mm, maks. 2500mm | ……………………………………………………………………… |
| Szerokość całkowita bez lusterek bocznych min. 1600mm, maks. 1800mm | ……………………………………………………………………… |
| Długość całkowita pojazdu min. 3600mm, maks. 4200mm. | ……………………………………………………………………… |
| Pojemność bagażnika ze złożonymi oparciami tylnej kanapy min. 370litrów | ……………………………………………………………………… |
| Rozstaw kół przód/tył min. 1390mm/1390mm | ……………………………………………………………………… |
| Kąt natarcia min. 36 stopni |  |
| Kąt rampowy min. 27 stopni |  |
| Kąt zjazdu min. 48 stopni |  |
| Promień skrętu maks. 6m. |  |
| Układ napędowy: |
| Skrzynia biegów manualna, min. 5 biegów + bieg wsteczny. Przeniesienie napędu: napęd w układzie 4x2 z możliwością ręcznego lub automatycznego załączania trybu 4x4. Skrzynia redukcyjna. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Układ ABS z elektronicznym podziałem siły hamowania. System stabilizacji tru jazdy z kontrolą trakcji. Hamulce przednie tarczowe, hamulce tylne tylne tarczowe lub bębnowe. Układ reagowania przedkolizyjnego. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Układ ułatwiający ruszanie z miejsca na wzniesieniach. Układ wspomagający zjazd ze wzniesienia. Wspomaganie hamowania awaryjnego. | ……………………………………………………………………… |
| Wyposażenie wymagane (kolorystyka, wnętrze, bezpieczeństwo, komfort): |
| Nadwozie jednokolorowe lub dwukolorowe polakierowane lakierem w kolorze czarnym, białym, zielonym, żółtym lub niebieskim. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wspomaganie układu kierowniczego. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Fotele z przodu (kierowcy i pasażera) podgrzewane, regulowane, co najmniej z regulacją przesuwu, pochylenia oparcia i pochylenia siedziska. Tapicerka siedzeń tekstylna. Dzielone i składane oparcia tylnych siedzeń. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Radioodtwarzacz ze złączem USB lub odtwarzaczem CD/MP3, instalacja radiowa, głośniki, antena, wyposażony w tryb głośnomówiący umożliwiający prowadzenie rozmów z telefonu komórkowego za pośrednictwem standardu Bluetooth. Sterowanie radioodtwarzacza z panelu lub ekranu dotykowego oraz z koła kierownicy. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| System rozpoznawania znaków drogowych. System ostrzegania przed niezamierzonym zjechaniem z pasa ruchu. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Klimatyzacja automatyczna lub manualna z filtrem przeciwpyłkowym. | ……………………………………………………………………… |
| Komputer pokładowy (wyświetlacz wielofunkcyjny). | ……………………………………………………………………… |
| Elektryczne sterowanie szyb przednich drzwi. | ……………………………………………………………………… |
| Elektrycznie regulowane lusterka boczne. | ……………………………………………………………………… |
| Poduszki powietrzne czołowe kierowcy i pasażera. Poduszki powietrzne boczne i kurtynowe. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Centralny zamek ze zdalnym sterowaniem. Autoalarm zintegrowany z centralnym zamkiem. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Immobiliser fabryczny. | ……………………………………………………………………… |
| Oświetlenie wnętrza kabiny. Gniazdo 12V w kabinie. | ……………………………………………………………………… |
| Reflektory przednie w technologii halogenowej lub LED, przednie światła przeciwmgielne. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Światła do jazdy dziennej. | ……………………………………………………………………… |
| Pojemność zbiornika paliwa: minimum 40 litrów. | ……………………………………………………………………… |
| Obręcze kół stalowe o średnicy minimum 15cali, maksimum 16 cali, z oponami letnimi lub wielosezonowymi. Pełnowymiarowe koło zapasowe. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Tempomat z ogranicznikiem prędkości. | ……………………………………………………………………… |
| System monitorowania ciśnienia w oponach. | ……………………………………………………………………… |
| Dywaniki gumowe z przodu i z tyłu. | ……………………………………………………………………… |
| Gwarancja |
| Gwarancja minimum 24 miesiące od daty zakupu z ewentualnym limitem kilometrów wynoszącym minimum 100.000km. | ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… |
| Wyposażenie dodatkowe (oprócz wymaganego) oferowane przez Wykonawcę: |
| …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
| Dane samochodów (marka, typ, wersja wyposażenia): |
| …………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………… |
| Termin realizacji zamówienia: |
| Do 31 lipca 2020r. |

....................................................................................

Data i podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy