NOWY PORT

| Nabrzeże OPP oraz Barkowe (przy promie Wisłoujście) |  |
| --- | --- |
| Stanowisko | Odcinek | Polery | Zan. przy nab. [m] | Zanurzenie przy pontonach | Uwagi |  |
|  |  |  |  | 3m | 5m | 10m |  |  |
| 1. | 190m | od 10m za3/4 do 10m za 19/20 | 10,20 |  |  |  | Patrz uwaga |  |
| 2. 3. | 50m 60m | 19/20-23/24 23/24-27/28 | 9,90 brak odbić sondy polery 13/14-27/28 7,40 |  |  |  | Statek o zanurzeniu maksymalnym podczas manewrów i postoju przy nabrzeżu nie może przekraczać linii prostopadłej do polerów 27/28, cumowanie na szufladę, ostatnie 20m bez udziału sterów strumieniowych, a używanie napędu głównego ograniczone do minimum. Zakaz cumowania polery 13-28 – Zaw. Kpt. Portu nr 4/2020/Nb z dn. 14.02.20r. z możliwością zakładania cum na poler 23/24 – 17.02.20r. |  |
| Nabrzeże Barkowe | 100m | Od wejścia do basenu | 1,50 |  |  |  | Za promem Wisłoujście |  |

Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 500.

Uwaga:

- Statek o Tmax=10,00-10,20m ma być odciągany równolegle od nabrzeża. Statek o zanurzeniu 10,20 nie powinien przekraczać polera 19/20.

- Dmax = 30 000T. Dla D>20 000T przy wiatrach > 6B z kierunków NE-E-SE - dwa holowniki na dopychanie. Przy D>8 000T cumowanie na szufladę, ostatnie 20m od nb. bez udziału sterów strumieniowych, a używanie napędu głównego statku należy ograniczyć do minimum .

- Obowiązuje asysta holownicza bez możliwości zwolnień.

Aktualizacja: 14.08.2020 r. (sondaż 28.07.2020 r.)

- strona 3 -