Opis przedmiotu Zamówienia

dla zadania „awaryjna przebudowa rurarzu światłowodowego 3xRHDPE+1xDB7/10 wraz z przebudową kabla magistralnego z-XOTKtsd 144J na odcinku 40m w miejscowości Międzyzdroje”

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie korekty trasy przebiegu rurociągu kablowego 3xRHDPE oraz jednej rury kanalizacji prefabrykowanej 1xDB7/10 na działce 69/5, 69/6 obręb Międzyzdroje gmina miejska Międzyzdroje powiat kamieński województwo zachodniopomorskie.

- Zamówienie ma charakter ryczałtowy, a cena za roboty budowlane powinny obejmować wszystkie koszty niezbędne do realizacji zamówienie w szczególności koszty usługi, koszty transportu oraz koszty materiałów instalacyjnych.

- Korekta trasy sprowadza się do usunięcia istniejącego rurarzu o przebiegu zgodnym z załącznikiem nr 2 oraz wykonania nowego przewiertu sterowanego o długości całkowitej L=27m i zaciągnięciu rurarzu po nowej trasie zgodnie z załącznikiem nr 1.

- Długość nowej trasy jest mniejsza od długości istniejącego rurociągu. Prace mają charakter awaryjny i są związane z dostosowaniem przebiegu do wydanych pozwoleń oraz prawem do dysponowania nieruchomościami.

- Należy dowiązać się do istniejącego przebiegu rurociągów kablowych poza obszarem objętym przebudową.

- W istniejącym rurarzu światłowodowym zaciągnięty jest jeden czynny kabel światłowodowy w przebiegu magistralnym w konfiguracji 1x z-XOTKtsd 144J (12x12) G.657A1 który podlega przebudowie w zmienionej trasie rurarzu światłowodowego.

- W celu przebudowy okablowania należy dokonać przecięcia kabla magistralnego w istniejącym zasobniku kablowym wraz z jego ponowną instalacją w nowym rurarzu i ponownego połączenia spawanego w istniejącej mufie kablowej i istniejącym zespole zasobników.

- Po zakończeniu przebudowy odcinka należy wykonać pomiary geodezyjne nowo wybudowanego odcinka i przeprowadzić aktualizację przebiegu w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Termin wykonania zamówienia nie może być dłuższy niż 14 dni od chwili wykonania zamówienia. Przed rozpoczęciem prac naprawczych należy spisać protokolarnie wejście i zejście z nieruchomości.

- Termin niedostępności traktu światłowodowego nie może być większy niż 24h. Termin wykonania prac nie powinien być większy niż 5 dni roboczych.

- Osoby wykonuję prace muszą posiadać doświadczenie w zakresie budowy rurociągów kablowych oraz prowadzenia prac z wykorzystaniem wiertnicy horyzontalnej. Osoby kierujące robotami budowlanymi muszą posiadać niezbędną wiedzę, doświadczenie i uprawnienia w zakresie kierowania robotami budowlanymi w specjalności telekomunikacyjnej bez ograniczeń.