# GDAŃSK – NOWY PORT

| WOC 2- Basen Władysława IV |  |
| --- | --- |
| Poz. | Odc.[m] | Polery | Zan.przy nb.[m] | Zanurzenie przy pontonach | Uwagi |  |
|  |  |  |  | 5m | 8m | 10m |  |  |
| 1. | 15 | 27 -26 | 8,40 |  |  |  | . |  |
| 2. | 70 | 26 – 23 | 7,70 |  |  |  |  |  |
| 3. | 25 | 23 – 22 | 8,20 |  |  |  |  |  |
| 4. | 22 – 20 | 50 | 8,30 |  |  |  |  |  |
| 5. | 20 – 13 | 165 | 8,50 |  |  |  |  |  |
| 6. | 13 – 2 | 190 | 8,50 |  |  |  |  |  |
| 7. | 2 – 1 | 30 | 8,30 |  |  |  |  |  |
| 8. | 1 – rampa ro-ro | 5 | 8,30 |  |  |  |  |  |

Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 500.

UWAGI:

- W Basenie Władysława IV maksymalna długość obsługiwanych statków Lcc = 170m.

- Statek do 7 000DWT, wyporność 9 900T- brak ograniczeń,

- Statek 7 000 – 17 000 DWT, wyporność 9 900 – 23 000T – ograniczenia wiatrem odpychającym do 6ºB, statek może podchodzić samodzielnie z minimalną prędkością 5 cm/s. W przypadku wystąpienia wiatrów powyżej 6ºB – należy zapewnić asystę holowników na dopychanie.

- Statek 17000 – 22 000 DWT, wyporność 23 000 – 29 000T, ograniczenia wiatrem odpychającym 5ºB, statek podchodzi bez użycia własnych napędów z holownikami z minimalną prędkością ok. 5 cm/s. W przypadku wystąpienia wiatrów powyżej 5ºB należy zapewnić asystę holowników na dopychanie.

Aktualizacja: 24.05.2022 r. (Sondaż: 05.05.2022 r.)

- strona 1 -