GDANSK – NOWY PORT

| Nabrzeże Wiślane |  |
| --- | --- |
| Stan. | Odc. | Polery | Zan.przy nb.[m] | Zanurzenie przy pontonach | Uwagi |  |
|  |  |  |  | 5m | 8m | 10m |  |  |
| 1.1 1.2 | 25m 230m | 3/4-5/6 5/6 –25/26 | 8,10 8,40 1) |  |  |  | Statek o zanurzeniu 8,10m musi podchodzić/ odchodzić równolegle do nabrzeża i nie powinien wystawać za poler 3/4 w kierunku polera 1/2. Zabrania się stosowania pontonów dystansowych - Zawiadomienie kapitana portu nr.15/2001/Nb. Podejście do nabrzeża równoległe. |  |
| 2.1 2.2 2.3 | 60m 85m 320m | 25/26-10m za 29/30 10m za 29/30–37/38 37/38 - 53 | 9,30 9,20 9,40 |  |  |  | Zabrania się stosowania pontonów dystansowych - Zawiadomienie kapitana portu nr.15/2001/Nb. Dla statków 11000 – 15000DWT wymagana jest jednorazowa zgoda Kpt. portu i ZMPG S.A. Statek o zanurzeniu 9,40m musi podchodzić/ odchodzić równolegle do nabrzeża i nie przekraczać linii 10m za poler 30 w stronę polera 31. |  |
| 3. | 130m | 54 – 58 | 8,30 |  |  |  | Stanowisko Elewator nr.2, Zakaz cumowania polery od 54 do 58 - Zawiadomienie Kap. Portu Nr 2/2013/Nb. |  |
| 4. | 35m | 58 - 60 | 8,40 |  |  |  |  |  |
| 5. | 85m | 60 – 68/69 | 10,303) |  |  |  | Lccmax = 210m(polery 62-78). Podejście/ odejście równolegle do nabrzeża. |  |
| 6. | 195m | 68/69 - 80 | 10,004) |  |  |  | Lccmax = 210m (polery 62-78). Podejście/ odejście równoległe do nabrzeża. |  |
| 7. | 50m | 80 - 83 | 10,60 |  |  |  | Podejście/ odejście równoległe do nabrzeża. |  |

Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 500.

1) – Uszkodzony poler nr 18 wyłączono z eksploatacji - Zaw. Kpt. Portu nr 11/2021

3) – Przeszkody nawigacyjne polery nr 65-66 z głębokością nad przeszkodami 10,50m. Polery nr 65 - 66, Tmax = 10,00m,

4) – Przeszkoda nawigacyjna polery nr 73-74 z głębokością nad przeszkodą 10,40m. Polery nr 73-74, Tmax = 9,90m.

Aktualizacja: 10.06.2022 r. (Sondaż z dnia 05.05.2022 r.)

- strona 5 -