GDAŃSK – NOWY PORT

| Nabrzeże Flisaków |  |
| --- | --- |
| Stan. | Odc.[m] | Polery | Zan. przy nb.[m] | Zanurzenie przy pontonach | Uwagi |  |
|  |  |  |  | 3m | 5m | 10m |  |  |
| 1. | 125 | Nb. Polski Hak 1 | 6,20 |  |  |  | Odcinek Obrotnica Polski Hak do nb. Flisaków. Uwaga: ze względu na głębokości od 4,80m do 6,70m na wysokości zaoblenia Polski Hak (odcinek bez polerów) statki podchodzące do Nb. Polski Hak o zanurzeniu powyżej 4,30m nie powinny manewrować bliżej niż 50m od zaoblenia. |  |
| 2. | 147 |  | 5,50 |  |  |  | W dnie zalega pięć obiektów podwodnych- belki drewniane, minimalna głębokość nad obiektami = 7,20m, Urząd Morski. |  |
| 3. | 125 | 2 – 7 | 6,20 |  |  |  |  |  |
| 4 | 25 | 7 – 8 | 6,10 |  |  |  |  |  |
| 4. | 25 | 8 - 9 | 5,60 |  |  |  |  |  |

Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 500. (Sondaż: 25.06.2022 r.)

| Nabrzeże Flisaków 2 (Urząd Morski Gdynia) |  |
| --- | --- |
| Stan. | Odc. [m] | Polery | Zan. przy nb.[m] | Zanurzenie przy pontonach | Uwagi |  |
|  |  |  |  | 3m | 5m | 10m |  |  |
| 1. | 15 |  | 2,70 |  |  |  | Uwaga: 20m od załamania nabrzeża – zakaz cumowania od strony Petrobaltic. |  |
| 2. | 15 |  | 5,30 |  |  |  |  |  |
| 3. | 90 |  | 5,40 |  |  |  | 20m od mostu Siennickiego – zakaz cumowania statków. Właściciel – Urząd Morski |  |

Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 500.

Aktualizacja strony:16.08.2022 r. (Sondaż: 25.06.2022 r.)

- strona 8 -