| Nabrzeże – Obrońców Westerplatte (Nowy Port) |  |
| --- | --- |
| Stan. | Odcinek | Polery | Zanurzenie przy nb [m] | Zanurzenie przy pontonach | Uwagi |  |
|  |  |  |  | 3m | 5m | 10m |  |  |
| 1.1 1.2 1.3 | 40m 65m 115m | 2- 5 5 - 9 9 -15 | 6,80 6,90 7,00 |  |  |  | Mogą cumować statki do Lcc = 140m. 15m za poler nr 15. Brak polerów o numeracji 16, 17 i 18. |  |
| 2.1 2.2 | 75m 75m | 19 - 23 23-27 | 7,90 8,40 |  |  |  | Łuk - postój holowników |  |
| 3.1 3.2 | 35m 20m | 27-36 36-37 | 8,50 9,40 |  |  |  |  |  |
| 4. | 290 | 37 - 53 | 9,50 |  |  |  | Polery nr 37, 39, 41, 43, 45, 47,49, 51 i 53 – wyłączono z eksploatacji – Zawiad. Kpt. Portu n 7/2022/Nb Zakaz równoczesnego cumowania statków na pontonach przy nabrzeżach Obr. Westerplatte i Oliwskim. |  |
| 5. | 110m | 53 - 60 | Brak odbić sondy |  |  |  | Postój pontonu. Zakaz zakładania cum na poleru od nr 55 do nr 58 – zaw. kpt. portu 3/18/Nb. Zakaz cumowania w odległości ≤10 od pontonu. P |  |
| 6. | 90m | 60 - 65 | 9,00 |  |  |  |  |  |
| 7. | 175m | 65 -73 | 8,00 |  |  |  |  |  |
| 8. | 170m plus ro-ro | 73 - 82 | 8,20 |  |  |  | Między polerami 72-82 mogą cumować statki o Lccmax:180 - 200m cumowanie wyłącznie PB,, zaś o Lccmax <= 180m cumowanie PB lub LB. Tmax statków = 7,70m w okolicach polera nr 77 - odbicie sondy = 8,20m. |  |
| 9. | 100m | 84 - 90 | 6,20 |  |  |  |  |  |

Dopuszczalne zanurzenia odnoszą się do średniego stanu wody 500.

Aktualizacja: 23.08.2022 r. (sondaż 24.08.2021 r.)

- strona 3 -