# GDAŃSK – NOWY PORT

| WOC 2- Basen Władysława IV |  |
| --- | --- |
| Poz. | Odc.[m] | Polery | Zan. przy nb. wg układu PL-EVRF2007- NH (494cm) | Zan. przy nb.[m] wg układu Amsterdam (500cm) | Uwagi |  |
| 1. | 60 | 27 -24 | 7,60 |  |  |  |
| 2. | 25 | 24 – 23 | 7,70 |  |  |  |
| 3. | 95 | 23 - 19 | 8,20 |  |  |  |
| 4. | 215 | 19 - 7 | 8,30 |  |  |  |
| 5. | 25 | 7 - 6 | 8,10 |  | Zakaz cumowania pomiędzy polerami Nr 5 a nr 7 z możliwością zakładania cum – Zaw. Kpt. Portu nr 3/2023/Nb. |  |
| 6. | 75 | 6 - 3 | 8,30 |  | Na wysokości polera nr 4 w odl. 5m od nabrzeża przeszkoda nawigacyjna, głębokość nad przeszkodą = 8,40m, Tmax statku = 8,00m |  |
| 7. | 20 | 3 - 2 | 8,50 |  |  |  |
| 8. | 30 | 2 - 1 | 8,20 |  |  |  |
| 9. | 5 | 1 – rampa ro-ro |  | 8,30 |  |  |

Dopuszczalne zanurzenia podane są wg rzędnej zera wodowskazu w Porcie Północnym = 494cm.

UWAGI:

- W Basenie Władysława IV maksymalna długość obsługiwanych statków Lcc = 170m.

- Statek do 7 000DWT, wyporność 9 900T- brak ograniczeń,

- Statek 7 000 – 17 000 DWT, wyporność 9 900 – 23 000T – ograniczenia wiatrem odpychającym do 6ºB, statek może podchodzić samodzielnie z minimalną prędkością 5 cm/s. W przypadku wystąpienia wiatrów powyżej 6ºB – należy zapewnić asystę holowników na dopychanie.

- Statek 17000 – 22 000 DWT, wyporność 23 000 – 29 000T, ograniczenia wiatrem odpychającym 5ºB, statek podchodzi bez użycia własnych napędów z holownikami z minimalną prędkością ok. 5 cm/s. W przypadku wystąpienia wiatrów powyżej 5ºB należy zapewnić asystę holowników na dopychanie.

Aktualizacja 11.04.2024 r. (Sondaż autoryzowany: 18.04.2023 r.)

- strona 1 -